Киянка слесарная 
  Киянка слесарная (или жестяницкая) применяется для правки листового металла, а также для фальцовки разных изделий из листового металла. Она отличается от киянки столярной, которая представлена на табл. 63, более простой формой как бойка, так и ручки: боек делается прямоугольной формы, а ручка - круглая, слегка суженная с одной стороны. В узкой части делается пропил, в который вставляется клинышек.
  Материал для бойка - комлевая часть березы, для ручки - обычная березовая древесина или древесина других плотных пород.
  На таблице даны размеры для двух номеров киянки.