Плечики. Классический и традиционный объект труда при изучении темы «Шиповые соединения» в 7 классе. Минимум древесины, кусок стальной проволоки или гвоздь приемлемой толщины и можно приступить к изготовлению. Обратите особое внимание на объяснение технологии выполнения шипа и проушины

Технологическая карта:

Чертёж с размерами выдаётся учителем.

| Операции | Инструменты | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 Отпилить 3 заготовки | Линейка, ножовка | Столярный верстак |
| 2 Разметить 2 заготовки 280X25Х21 | Линейка, рейсмус, карандаш | Плита разметочная |
| 3. Разметить 1 заготовку 410Х18Х10 | Линейка, рейсмус, карандаш | Плита разметочная |
| 4. Отпилить по линиям разметки заготовки | Ножовка | Столярный верстак |
| 5. Отстрогать боковины | Рубанок | Столярный верстак |
| 6. Закруглить верхние края двух верхних планок | Рубанок, напильник | Столярный верстак |
| 7. Закруглить верхние края нижней планки | Рубанок, напильник | Столярный верстак |
| 8. Разметить проушину по чертежу | Линейка, рейсмус, карандаш | Плита разметочная |
| 9. Разметить шип по чертежу | Линейка , рейсмус, карандаш | Плита разметочная |
| 10.Пропилить проушину и шип. | Ножовка | Столярный верстак |

| 12 Продолбить проушину | Долото, молоток | Столярный верстак |
| --- | --- | --- |
| 13 Зачистить проушину | Напильник | Столярный верстак |
| 14 Зачистить шип | Напильник | Столярный верстак |
| 15. Склеить изделие | Клей ПВА | Струбцина |
| 16. Отстрогать нижнюю планку | Рубанок | Столярный верстак |
| 17. Зачистить нижнюю планку | Напильник, наждачная бумага | Столярный верстак |
| 18. Скрепить нижнюю планку с двумя верхними | Отвёртка, шурупы | Столярный верстак |
| 19. Закруглить боковины плечиков | Напильник | Столярный верстак |
| 20. Зачистить всё изделие | Напильник, наждачная бумага. | Столярный верстак |
| 21. Разметить отверстие в верхней точке плечиков | Линейка, карандаш | Плита разметочная |
| 22. Просверлить отверстие | Сверло 4 мм, ручная дрель. | Столярный верстак |
| 23. Отрубить проволоку для крючка 200 мм | Молоток, зубило. | Слесарный верстак |
| 24. Зачистить проволоку | Напильник, наждачная бумага | Слесарный верстак |
| 25. Вставить проволоку в плечики, надеть деревянный воротничок (выдаётся учителем), загнуть крючок. | Круглогубцы | Столярный верстак |